## Slide 1: Chương 2:
Đồ thị Smith

## Slide 2: Mục lục
1. Giới thiệu
2. Các đồ thị vòng tròn
3. Đồ thị Smith
4. Ứng dụng cơ bản của đồ thị Smith
5. Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 3
Các bài toán phân tích và thiết kế các mạch điện hoạt động ở tần số siêu cao thường dẫn đến việc giải các phương trình dài dòng, phức tạp khó khăn
Để đơn giản hóa việc tính toán, phương pháp giải bằng đồ thị tỏ ra khá hiệu quả và chính xác tuy có thể chưa đạt độ chính xác cao.
Kiểu đồ thị đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là dạng đồ thị hệ số phản xạ - trở kháng đường dây.
Đồ thị này được xây dựng bởi Phillip H.Smith vào năm 1939, được gọi là đồ thị Smith.
Giới thiệu

## Slide 4
Đồ thị Smith được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa hệ số phản xạ và trở kháng đường dây tại một điểm bất kỳ trên đường dây truyền sóng.
- Ta có:
Giới thiệu

## Slide 5
Mối quan hệ giữa và là quan hệ 1-1 một giá trị của tương ứng với một giá trị duy nhất của và ngược lại.
Điều đó cho phép ta gán một điểm phức bất kỳ trong mặt phẳng số phức hệ số phản xạ tương ứng với một giá trị .
Khi thay đổi thì cũng thay đổi tương ứng và điểm phức sẽ di chuyển thành một quỹ đạo trong mặt phẳng số phức hệ số phản xạ .
Ta có: nên quỹ đạo của chỉ nằm trong vòng tròn có tâm là gốc, bán kính bằng 1.
Giới thiệu

## Slide 6
Quy ước:
Các đồ thị vòng tròn
Hệ số phản xạ:
hoặc
với
Trở kháng đường dây:
hoặc
với

## Slide 7
Quy ước:
Các đồ thị vòng tròn
Trở kháng đường dây chuẩn hóa:
hoặc
với

## Slide 8
Quy ước:
Trong thực tế, người ta thường chuẩn hóa các trị số trở kháng của mạch điện theo một điện trở chuẩn (số thực) thay vì theo một trở kháng chuẩn (số phức trong trường hợp tổng quát)
Các đồ thị vòng tròn

## Slide 9
Các đồ thị vòng tròn
+1
+1
-1
-1
Mặt phẳng phức
Trở kháng chuẩn hóa

## Slide 10
Bài tập: Cho điểm như hình vẽ:
. Vậy ,
A
O
Các đồ thị vòng tròn

## Slide 11: Các đồ thị vòng tròn
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
2.1 Phép biểu diễn 𝑧 trong mặt phẳng phức 𝛤
2.2 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
2.2 Phép biểu diễn 𝛤 trong mặt phẳng phức 𝑧

## Slide 12
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Ta có:
SV tìm biểu thức của và theo và

## Slide 13
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Ta có:
(1)
(2)

## Slide 14
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
(1)
SV CM công thức
Mỗi đường đẳng là một vòng tròn trong mặt phẳng phức có:

## Slide 15: 2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Đường tròn đẳng

## Slide 16
Bài tập: Cho điểm như hình vẽ:
thuộc đường đẳng
A
O
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức

## Slide 17
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Đường tròn đẳng : và
- Bán kính 1
Các điểm trên đường tròn này tương ứng với trở kháng đường dây là thuần kháng hoặc ngắn mạch ()

## Slide 18
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Đường tròn đẳng :
Các điểm trên đường tròn này tương ứng với trở kháng đường dây có thành phần thực bằng điện trở chuẩn hóa .

## Slide 19
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Đường tròn đẳng :
Tâm
Bán kính 0
Đường tròn đẳng trở thành một điểm trong mặt phẳng phức ở tọa độ tương ứng với . Đây là điểm tương ứng với trở kháng của một hở mạch.

## Slide 20
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
(2)
SV CM công thức
Mỗi đường đẳng là một vòng tròn trong mặt phẳng phức có:

## Slide 21: 2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Đường tròn đẳng

## Slide 22
Bài tập: Cho điểm như hình vẽ:
thuộc đường đẳng
A
O
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức

## Slide 23
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Tâm của các đường tròn đẳng luôn luôn nằm trên đường thẳng .
nên trong mặt phẳng phức ta chỉ xét các điểm nằm trong phạm vi của vòng tròn .

## Slide 24
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Đường tròn đẳng :
Tâm
Bán kính
Đường tròn đẳng trở thành đường thẳng trùng với trục hoành của mặt phẳng phức .

## Slide 25
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Đường tròn đẳng :
Tâm
Bán kính 0
Đường tròn đẳng trở thành một điểm trong mặt phẳng phức ở tọa độ tương ứng với . Đây là điểm tương ứng với trở kháng của một hở mạch.

## Slide 26
2.2 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Ta có:
SV tìm biểu thức của và theo và

## Slide 27
2.2 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức

## Slide 28
2.2 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức
Ưu điểm: ta có thể tính trở kháng trực tiếp dưới dạng vectơ. Khi trở kháng mắc nối tiếp thì ta có thể sử dụng phép cộng vectơ một cách dễ dàng.
Khuyết điểm: ta không thể biểu diễn các trở kháng quá lớn trên giấy nên không thể hiện được các trở kháng vô cùng (hở mạch) trên đồ thị này.

## Slide 29
Đồ thị Smith

## Slide 30
Là công cụ được sử dụng trong việc phân tích và thiết kế các mạch siêu cao tần.
Ta có thể tính toán trực tiếp trên đồ thị Smith bằng cách vẽ hình và đọc trị số.
Hiểu sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn giúp người thiết kế nắm được bản chất của mạch siêu cao tần, đồng thời biết trước được kết quả thiết kế hoặc phỏng đoán được các khó khăn trong việc thi công mạch điện.
Đồ thị Smith

## Slide 31: Đồ thị Smith
3.1 Mô tả
3.2 Đặc tính

## Slide 32
3.1 Mô tả
Tất cả các giá trị trở kháng trên đồ thị Smith là trở kháng chuẩn hóa theo một điện trở chuẩn. Người dùng tự suy ra giá trị trở kháng thật.
Đồ thị Smith nằm trong phạm vi vòng tròn đơn vị.
Các đường đẳng : là họ các vòng tròn, mỗi vòng tròn tương ứng với một giá trị duy nhất. Trên đồ thị Smith, giá trị của mỗi vòng tròn đẳng có tên là Resistance Component và được ghi trị số dọc theo trục hoành của đồ thị Smith. Giá trị của tăng từ ( luôn dương)

## Slide 33
3.1 Mô tả
Đường tròn đẳng
Trục ghi giá trị của

## Slide 34
3.1 Mô tả
Các đường đẳng : là họ các vòng tròn, mỗi vòng tròn tương ứng với một giá trị duy nhất và chỉ vẽ phần vòng tròn nằm bên trong phạm vi vòng tròn đơn vị.
Có 2 nhóm đường tròn đẳng :
Với giá trị : các đường đẳng nằm phía trên trục hoành. Giá trị của tăng dần từ và được ghi dọc chu vi vòng tròn đơn vị ở nửa phần bên trên trục hoành và được đặt tên là Inductive Reactance Component
Với giá trị : các đường đẳng nằm phía dưới trục hoành. Giá trị của giảm dần từ và được ghi giá trị tuyệt đối dọc chu vi vòng tròn đơn vị ở nửa phần bên dưới trục hoành và được đặt tên là Capacitive Reactance Component

## Slide 35
3.1 Mô tả
Đường tròn đẳng
Trục ghi giá trị của

## Slide 36
3.1 Mô tả
Đường tròn đẳng
Trục ghi giá trị của

## Slide 37
3.1 Mô tả
Các đường đẳng và các đường đẳng là họ các đường tròn trực giao với nhau. Tại giao điểm của một đường đẳng và một đường đẳng bất kỳ đều tương ứng với một trở kháng
Tâm điểm của đồ thị Smith là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng tương ứng với trở kháng chuẩn hóa . Đây là điểm tượng trưng cho điện trở chuẩn hóa cho phép thực hiện phối hợp trở kháng trên đường dây hoặc trong mạch điện. Điểm này có hệ số phản xạ

## Slide 38
3.1 Mô tả
Điểm tận cùng bên trái của trục hoành của đồ thị Smith là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng tương ứng với trở kháng chuẩn hóa , là một ngắn mạch. Điểm này có hệ số phản xạ
Điểm tận cùng bên phải của trục hoành của đồ thị Smith là điểm đặc biệt nơi tất cả các đường đẳng và đẳng đi qua. Ta coi điểm này tương ứng với trở kháng chuẩn hóa , là một hở mạch. Điểm này có hệ số phản xạ

## Slide 39
3.1 Mô tả
Điểm phối hợp trở kháng
Điểm hở mạch
Điểm ngắn mạch

## Slide 40
3.1 Mô tả
Ta có:
Như vậy nếu biết ta có thể suy ra bằng cách xoay vòng trên một quỹ tích hình xoắn ốc quanh gốc tọa độ.
Khi tăng một khoảng cách thì điểm hệ số phản xạ sẽ quay vòng quanh gốc tọa độ của đồ thị Smith.
Trên đồ thị Smith, ở vòng tròn chu vi, ta thấy có thang chia độ từ đến tương ứng với góc quay của khi di chuyển dọc theo đường truyền sóng.

## Slide 41
Ở vòng tròn chu vi ngoài, có 2 vòng tròn có thang chia từ .
Một vòng đánh số theo chiều kim đồng hồ từ tượng trưng Wavelengths toward generator.
Một vòng đánh số ngược chiều kim đồng hồ từ tượng trưng Wavelengths toward load.
3.1 Mô tả

## Slide 42
3.1 Mô tả
Góc quay của hệ số phản xạ khi di chuyển trên đường truyền sóng có thể được xác định theo đơn vị đo góc biến thiên từ đến hoặc theo số lần bước sóng biến thiên từ đến lần cho mỗi vòng quay, đồng thời chú ý về chiều quay:
Về hướng nguồn: theo chiều kim đồng hồ.
Về hướng tải: ngược chiều kim đồng hồ.

## Slide 43
3.1 Mô tả
Đối với đường truyền tổn hao , khi di chuyển dọc theo đường truyền sóng, module của hệ số phản xạ cũng biến thiên tỉ lệ với .
Điều này có nghĩa khi di chuyển về phía nguồn thì giảm dần và khi di chuyển về phía tải thì tăng dần.
Sự biến thiên của được xác định theo một thang giá trị Transmission loss coefficient ở phần dưới của đồ thị Smith.

## Slide 44
3.1 Mô tả
Module của hệ số phản xạ tại bất kỳ điểm nào cũng có thể được xác định theo thang giá trị Reflection coefficient ở phần dưới phải của đồ thị Smith. Giá trị này có thể được tính theo:
Hệ số phản xạ về điện áp , với thang chia là tuyến tính, biến thiên từ đến (Reflection coefficient voltage)
Hệ số phản xạ về công suất , tỉ lệ với , với thang chia logarit, biến thiên từ 0 đến 1.0 (Reflection coefficient power)

## Slide 45
3.1 Mô tả
Với đường truyền sóng không tổn hao, giá trị của và của đều là hằng số trên suốt chiều dài đường truyền.
Các vòng tròn có tâm là gốc tọa độ trên đồ thị Smith có thể được coi là các đường đẳng hoặc các đường đẳng , mỗi vòng tròn tương ứng với một giá trị của và một giá trị duy nhất.

## Slide 46
3.1 Mô tả
Chúng ta có thể xác định giá trị của một cách dễ dàng nhờ thang giá trị Standing wave ratio ở phần dưới trái của đồ thị Smith
Hệ số sóng đứng , với thang giá trị từ (Voltage ratio)
Hệ số sóng đứng , với thang giá trị từ (dBS)

## Slide 47
3.1 Mô tả

## Slide 48
Bài tập: Cho điểm như hình vẽ:
thuộc đường đẳng
A
O
2.1 Phép biểu diễn trong mặt phẳng phức

## Slide 49
3.1 Mô tả
Bài tập: Cho điểm như hình vẽ:
. Vậy ,
thuộc đường đẳng
thuộc đường đẳng
. Cho tính
Kiểm tra
A
O

## Slide 50
3.1 Mô tả
Giả sử đường truyền không tổn hao, điểm cách một khoảng về phía nguồn ( gần nguồn hơn ). Xác định vị trí của trên đồ thị Smith. Tính lại các giá trị liên quan đến như trên. Biết
Tính toán tương tự với điểm cách một khoảng về phía tải ( gần tải hơn ).
A
O

## Slide 51
3.1 Mô tả
Cho điểm cũng thuộc đường dây truyền sóng như điểm như hình vẽ. với điểm nào gần nguồn hơn?
cách một khoảng là bao nhiêu?
Đường truyền sóng có
A
D
O

## Slide 52: 3.2 Đặc tính
a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
b. Bụng sóng và nút sóng trên đồ thị Smith
c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith

## Slide 53: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
- Điện dẫn chuẩn: là nghịch đảo của điện trở chuẩn
- Dẫn nạp chuẩn hóa theo điện dẫn chuẩn:

## Slide 54: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
- Hệ số phản xạ :
- Ta có: và

## Slide 55: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
- Quan hệ giữa và là quan hệ tương đương. Mỗi điểm của hệ số phản xạ trong mặt phẳng phức tương ứng với một và chỉ một giá trị của dẫn nạp chuẩn hóa .
- Quan hệ giữa và hoàn toàn giống với quan hệ giữa và . Điều này có nghĩa là đồ thị Smith xây dựng theo điện trở chuẩn hóa và đồ thị Smith xây dựng theo dẫn nạp chuẩn hóa là đối xứng với nhau qua gốc tọa độ của mặt phẳng phức .

## Slide 56: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
Đồ thị Smith theo dẫn nạp chuẩn hóa được suy ra từ đồ thị Smith theo điện trở chuẩn hóa bằng một trong hai cách sau:
Lấy đối xứng toàn bộ đồ thị Smith qua gốc tọa độ.
Giữ nguyên đồ thị Smith nhưng lấy đối xứng điểm hệ số phản xạ qua gốc tọa độ thành điểm hệ số phản xạ .

## Slide 57: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
Đồ thị Smith theo dẫn nạp chuẩn hóa
Đồ thị Smith theo dẫn nạp chuẩn hóa

## Slide 58: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith

## Slide 59: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
Dẫn nạp chuẩn hóa :
: điện dẫn chuẩn hóa
: điện nạp chuẩn hóa
Như vậy trên đồ thị Smith theo dẫn nạp chuẩn hóa , các đồ thị vòng tròn sẽ trở thành các đường đẳng và các đường đẳng

## Slide 60: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
Bài tập: Cho điểm như hình vẽ:
thuộc đường đẳng
thuộc đường đẳng
A
O

## Slide 61: a. Dẫn nạp trên đồ thị Smith
Bài tập: Cho số phức

## Slide 62: b. Bụng sóng và nút sóng trên đồ thị Smith
- Tại điểm bụng sóng điện áp, trở kháng đường dây sẽ cực đại thuần trở và giá trị chuẩn hóa là:
- Tại điểm nút sóng điện áp, trở kháng đường dây sẽ cực tiểu thuần trở và giá trị chuẩn hóa là:
Với là hệ số sóng đứng trên đường dây.

## Slide 63: b. Bụng sóng và nút sóng trên đồ thị Smith
Trên đồ thị Smith, khi có sóng đứng, hệ số phản xạ sẽ di chuyển trên vòng tròn đẳng có tâm là gốc tọa độ, bán kính được xác định trên thang giá trị của
Giao điểm của vòng tròn đẳng với nửa bên trái của trục hoành sẽ là điểm nút sóng điện áp.
Giao điểm của vòng tròn đẳng với nửa bên phải của trục hoành sẽ là điểm bụng sóng điện áp.

## Slide 64
b. Bụng sóng và nút sóng trên đồ thị Smith
Bụng sóng
Nút sóng
Gốc tọa độ
Vòng tròn đẳng S

## Slide 65: b. Bụng sóng và nút sóng trên đồ thị Smith
Bài tập: Cho điểm như hình vẽ:
thuộc đường đẳng
Tính các giá trị , .
Tính các giá trị , .
A
O

## Slide 66: b. Bụng sóng và nút sóng trên đồ thị Smith
Nhờ đặc tính này, ta có thể suy ra trở kháng tải tại đầu cuối đường dây bằng cách đo hệ số sóng đứng và khoảng cách từ các điểm bụng sóng hoặc nút sóng cho đến điểm tải.
Biết được giá trị của , ta suy ra vị trí của điểm bụng sóng (hoặc nút sóng) ở giao điểm bên phải (hoặc bên trái) của đường đẳng S với trục hoành. Từ đó, xoay ngược chiều kim đồng hồ (về phía tải) trên đường đẳng S một góc xoay tương ứng với khoảng cách từ điểm bụng điện áp (hoặc điểm nút điện áp) đến điểm tải, ta sẽ tìm được , tương ứng với tải .

## Slide 67: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
Giả sử ta cần vẽ điểm trở kháng của một đường dây có điện trở đặc tính ( là hệ số tỉ lệ, giả sử là một số thực dương) trên đồ thị Smith của điện trở chuẩn .
Ta sẽ biểu diễn các đường đẳng trong mặt phẳng phức
Ta có:

## Slide 68: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
- Ta có:
- Với:

## Slide 69: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
- Đặt:

## Slide 70: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
- Đặt:

## Slide 71: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
Như vậy quỹ tích của các điểm trên đồ thị Smith sao cho hoặc không thay đổi là đường tròn trong mặt phẳng đồ thị Smith:

## Slide 72: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
Trường hợp : nghĩa là không thay đổi trở kháng chuẩn hóa, các vòng tròn đẳng chính là các vòng tròn đẳng .
Trường hợp thì : các vòng tròn đẳng hoặc đẳng sẽ nằm ở nửa phải của đồ thị Smith.
Trường hợp thì : các vòng tròn đẳng hoặc đẳng sẽ nằm ở nửa trái của đồ thị Smith.

## Slide 73: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
Các đường tròn đẳng với càng nhỏ thì bán kính càng nhỏ và nằm ở phía trong.
Khi có phối hợp trở kháng trên đường dây . Đường tròn đẳng trở thành một điểm có tọa độ trên đồ thị Smith. Điểm này tương ứng với điện trở chuẩn hóa .

## Slide 74: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith
Trên đường tròn đẳng ta cũng tìm thấy các điểm tương ứng với bụng sóng và nút sóng trên đường dây chính là giao điểm của đường tròn đẳng với trục hoành của đồ thị Smith.
Điểm bụng sóng nằm ở phía bên phải và có giá trị điện trở:
Điểm nút sóng nằm ở phía bên trái và có giá trị điện trở:

## Slide 75: c. Đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith

## Slide 76: Ứng dụng cơ bản của đồ thị Smith
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp

## Slide 77
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Giả sử sóng điện áp và dòng điện tới là hình sin, được biểu diễn bằng vectơ:
Như vậy, tại tọa độ bất kỳ, sóng phản xạ điện áp và sóng phản xạ dòng điện cũng được biểu diễn bằng vectơ:
và

## Slide 78
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Như vậy sóng điện áp tổng và sóng dòng điện tổng:
Vectơ điện áp chuẩn hóa và vectơ dòng điện chuẩn hóa:
Trong đó là vectơ đơn vị trên mặt phẳng phức .

## Slide 79
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Như vậy sóng điện áp tổng và sóng dòng điện tổng:
Vectơ điện áp chuẩn hóa và vectơ dòng điện chuẩn hóa:

## Slide 80
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Ta có thể biểu diễn như sau:
Vectơ điện áp chuẩn hóa là tổng của vectơ đơn vị với vectơ hệ số phản xạ.
Vectơ dòng điện chuẩn hóa là hiệu của vectơ đơn vị với vectơ hệ số phản xạ (hoặc tổng của vectơ đơn vị với trừ của vectơ hệ số phản xạ).

## Slide 81
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
0
0
Vòng tròn đẳng

## Slide 82
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Khi điểm khảo sát di chuyển dọc theo chiều dài đường dây (giả sử đường dây không tổn hao), điểm hệ số phản xạ sẽ di chuyển trên đường tròn đẳng .
Lúc này, các vectơ điện áp chuẩn hóa và các vectơ dòng điện chuẩn hóa trên đường dây sẽ có điểm gốc cố định nhưng điểm đỉnh sẽ di chuyển trên đường tròn đẳng , biên độ và pha biến thiên với chu kỳ khoảng cách (một chu vi vòng tròn)

## Slide 83
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Vectơ điện áp đạt biên độ cực đại tại giao điểm của đường tròn đẳng với nửa phải của trục hoành , góc pha bằng .
Vectơ dòng điện đạt biên độ cực tiểu tại giao điểm của đường tròn đẳng với nửa trái của trục hoành, góc pha bằng .
Đây là điểm bụng điện áp, nút dòng điện trên đường dây, trở kháng đường dây là số thực có trị số được đọc trực tiếp trên thang trị số ở nửa phải của trục hoành

## Slide 84
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Vectơ điện áp đạt biên độ cực tiểu tại giao điểm của đường tròn đẳng với nửa trái của trục hoành , góc pha bằng .
Vectơ dòng điện đạt biên độ cực đại tại giao điểm của đường tròn đẳng với nửa phải của trục hoành, góc pha bằng .
Đây là điểm nút điện áp, bụng dòng điện trên đường dây, trở kháng đường dây là số thực có trị số được đọc trực tiếp trên thang trị số ở nửa phải của trục hoành

## Slide 85
4.1 Vẽ vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith
Nhờ phương pháp biểu diễn vectơ điện áp và dòng điện trên đồ thị Smith, ta có thể:
Tính biên độ và góc pha của điện áp và dòng điện tại bất kỳ điểm nào trên đường dây, nếu các đại lượng sóng tới và đã được xác định trước.
Thực hiện phép tổng hoặc hiệu vectơ trên đồ thị Smith.

## Slide 86
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Trên đường truyền sóng, nếu ta biết giá trị trở kháng tải chuẩn hoá ở đầu cuối đường dây (hoặc trở kháng đường dây chuẩn hóa tại điểm xác định trước), ta luôn có thể suy ra giá trị của hệ số sóng đứng , hệ số phản xạ , trở kháng đường dây chuẩn hóa tại điểm bất kỳ trên đường dây, với vị trí của được xác định tương đối so với điểm tải (hoặc so với điểm định trước)
Tất cả các tính toán trên đều có thể thực hiện trực tiếp trên đồ thị Smith mà không cần phương tiện trung gian nào khác.

## Slide 87
Ví dụ: Cho đường truyền sóng không tổn hao có
Điện trở đặc tính .
Chiều dài .
Đầu cuối kết thúc bởi tải chuẩn hóa .
Bước sóng lan truyền
a) Tìm vị trí các điểm bụng và nút điện áp đầu tiên kể từ tải.
b) Tìm hệ số sóng đứng trên đường dây.
c) Tìm trở kháng đường dây chuẩn hóa tại một điểm cách tải một đoạn .
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây

## Slide 88
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây

## Slide 89
Xác định vị trí của trở kháng tải chuẩn hóa ( là điểm giao của đường đẳng và đường đẳng )
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 90
Vẽ bán kính của đồ thị Smith đi qua điểm và cắt vòng tròn chu vi của đồ thị (vòng Wavelength toward generator)
Điểm đó mang giá trị
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Wavelength toward generator

## Slide 91
Vẽ đường đẳng (đường tròn có tâm là gốc tọa độ) đi qua .
Xác định giá trị của (đo bán kính của đường đẳng trên thang đo SWR) ta được .
Như vậy hệ số sóng đứng .
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Đường đẳng

## Slide 92
Các điểm bụng và nút điện áp là giao điểm của đường đẳng với nửa phải và nửa trái của trục hoành.
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Điểm bụng điện áp
Điểm nút điện áp
Đường đẳng

## Slide 93
Vẽ bán kính của đồ thị Smith đi qua điểm và cắt vòng tròn chu vi của đồ thị (vòng Wavelength toward generator). Điểm đó mang giá trị .
Vẽ bán kính của đồ thị Smith đi qua điểm và cắt vòng tròn chu vi của đồ thị (vòng Wavelength toward generator). Điểm đó mang giá trị
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Wavelength toward generator

## Slide 94
Khoảng cách từ tải đến điểm bụng đầu tiên:
Khoảng cách từ tải đến điểm nút đầu tiên:
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây

## Slide 95
Điểm cách tải một đoạn tương ứng với góc quay:
- Vậy điểm sẽ nằm trên đường đẳng , từ điểm quay một góc về phía nguồn.
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Đường đẳng

## Slide 96
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 97
Bài tập: Cho đường truyền sóng không tổn hao có hệ số sóng đứng
Tìm các điểm nút sóng và bụng sóng trên đồ thị Smith
Tính các giá trị , với
Biết tải cách một điểm bụng sóng một khoảng . Tính biết
Giữa điểm và điểm bụng sóng trên còn có bao nhiêu điểm bụng sóng và nút sóng nữa?
4.2 Tính hệ số sóng đứng, hệ số phản xạ và trở kháng đường dây

## Slide 98
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp
Mạch phức hợp trong phạm vi môn học này được hiểu là mạch điện bao gồm nhiều phần tử thụ động tuyến tính gồm điện trở , điện dung , và điện cảm ghép với nhau. Ở một tần số định trước, trở kháng hoặc dẫn nạp của một mạch phức hợp có thể được xác định bằng các công thức tính toán của định luật Ohm.
Phép toán trên có thể được thực hiện trực tiếp trên đồ thị Smith chỉ bằng cách vẽ và đo mà không cần dùng công thức tính toán nào. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi người thực hiện phải sử dụng thành thạo đồ thị Smith, nhất là phép biến đổi trở kháng dẫn nạp trên đồ thị Smith.

## Slide 99
Ví dụ: Mạch điện như hình vẽ:
Tính trở kháng tương đương giữa 2 đầu mạch điện.
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp

## Slide 100
Chọn điện trở chuẩn hóa cho đồ thị Smith:
và mắc nối tiếp có giá trị chuẩn hóa:
Ta xác định điểm A này trên đồ thị Smith (là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 101
Vì và mắc song song nên ta chuyển các giá trị này sang dẫn nạp.
Đối với ta lấy đối xứng của A qua gốc tọa độ được điểm B tương ứng với dẫn nạp
Điểm B là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 102
Dẫn nạp của điện dung được chuẩn hóa:
và mắc song song nên dẫn nạp tương đương sẽ là tổng của 2 dẫn nạp trên.
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp

## Slide 103
Như vậy do điểm C sẽ được tìm bằng cách di chuyển điểm B trên đường đẳng theo hướng tăng điện nạp một khoảng
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp
Đường đẳng
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 104
Vì và mắc nối tiếp nên ta chuyển các giá trị này sang trở kháng.
Đối với ta lấy đối xứng của C qua gốc tọa độ được điểm D tương ứng với trở kháng
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp

## Slide 105
Điểm D là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng (gần đúng)
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 106
Trở kháng của điện cảm được chuẩn hóa:
và mắc nối tiếp nên trở kháng tương đương sẽ là tổng của 2 trở kháng trên.
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp

## Slide 107
Với , điểm E sẽ được tìm bằng cách di chuyển điểm D theo hướng tăng điện kháng một khoảng là trên đường đẳng
Trở kháng tương đương:
4.3 Tính trở kháng mạch phức hợp
Đường đẳng
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 108
Một ứng dụng quan trọng của đồ thị Smith đó là tính toán sự phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng.
Trạng thái phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng là trạng thái mà tại đó, trở kháng của tải cuối đường dây bằng trở kháng đặc tính của đường dây.
Lúc này, hệ số phản xạ trên tải bằng 0, không có sóng phản xạ do đó hệ số sóng đứng bằng 0.
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 109
Vấn đề phối hợp trở kháng trên đường truyền sóng rất quan trọng trong kĩ thuật siêu cao tần vì:
Khi có phối hợp trở kháng, toàn bộ công suất của nguồn phát mới được chuyển tải hoàn toàn đến tải tiêu thụ.
Khi không có phối hợp trở kháng, trên đường dây sẽ có sóng phản xạ, hệ số phản xạ và sóng đứng (giả sử đường dây không tổn hao)
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 110
Tại điểm bụng điện áp, nút dòng điện:
Đây là các đại lượng cùng pha, do đó công suất cung cấp từ nguồn đến điểm đó là:
Mặt khác, tại điểm bụng điện áp ta có:
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng
và

## Slide 111
Trong đó: :là công suất của nguồn phát ra.
:là công suất phản xạ ngược về nguồn.
Như vậy một phần công suất của nguồn phát sẽ bị phản xạ ngược lại, phần còn lại mới được truyền tiếp tục trên đường dây.
Khi có phối hợp trở kháng, nên không có sóng phản xạ, toàn bộ công suất của nguồn phát sẽ truyền đến tải tiêu thụ.
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 112
Khi mất phối hợp trở kháng sẽ xuất hiện các điểm bụng sóng điện áp trên đường dây. Biên độ điện áp tại đây tăng nhiều (tối đa là gấp hai lần biên độ điện áp của sóng tới) có thể gây đánh lửa trên đường dây.
Khi mất phối hợp trở kháng, tiêu hao trên đường dây tăng, hiệu suất công suất giảm.
Giả sử hệ số suy hao trên đường dây là . Gọi và lần lượt là công suất sóng tới và sóng phản xạ tại nguồn
Gọi và lần lượt là công suất sóng tới và sóng phản xạ tại tải.
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 113
Ta có:
Công suất tới tải:
- Công suất phản xạ tại tải:
Công suất này truyền ngược về nguồn trở thành công suất phản xạ tại nguồn:
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 114
Công suất thực tế mà nguồn phát ra:
Công suất thực tế tải tiêu thụ:
- Hiệu suất công suất:
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 115
Ta coi hiệu suất là một hàm theo hệ số phản xạ . Tính đạo hàm hoặc , ta luôn luôn thấy đạo hàm là một số âm (SV tính đạo hàm)
Điều này nói lên rằng nếu lệch phối hợp trở kháng càng nhiều thì càng tăng và càng giảm.
Khi có phối hợp trở kháng thì , hiệu suất trở thành:
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 116
Đôi khi người ta còn xác định tổn hao bằng tỉ lệ giữa công suất phát ra được của nguồn với công suất tải tiêu thụ:
Tính theo dB:
Khi có phối hợp trở kháng:
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 117
Khi mất phối hợp trở kháng thì tần số và công suất của nguồn phát ở đầu vào đường dây cũng bị thay đổi. Ví dụ:
Ở đài phát thanh hoặc phát hình, đường dây feeder nối liền giữa phần công suất phát và tải anten phải được phối hợp trở kháng, nếu không, sẽ gây ra đánh lửa trên đường dây và làm hư đèn công suất phát.
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 118
Ở máy thu hình, đường dây anten nối liền giữa anten thu và TV (thường dùng đường dây 300Ω hoặc 75Ω) cũng phải được phối hợp trở kháng, nếu không, sẽ gây ra ảnh phản xạ hoặc bóng ảnh ma) trên màn hình máy thu.
Trong các hệ thống truyền số liệu bằng dây cáp (thường dùng cáp đồng trục 50Ω), các đường cáp cũng phải được phối hợp trở kháng, nếu không, sẽ gây méo dạng xung trên đường truyền và gây nhiễu liên ký tự (Inter-Symbol Interference).
Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng

## Slide 119: Phối hợp trở kháng trên đường dây truyền sóng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
5.2 Phối hợp trở kháng bằng đường dây nối tiếp
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm

## Slide 120
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ta thực hiện phối hợp trở kháng giữa một tải bất kỳ với một đường dây không tổn hao, điện trở đặc tính , bằng một mạch điện có thông số tập trung hình Γ hoặc Ί.
Mô hình mạch phối hợp trở kháng giữa đường truyền và tải:
Mạch phối hợp trở kháng
Đường truyền sóng
Tải phức

## Slide 121
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
- Mạch phối hợp trở kháng gồm hai phần tử thuần điện kháng (dung kháng hoặc cảm kháng) và , tạo thành mạng hai cửa Γ hoặc hình Ί.
Mạch phối hợp trở kháng hình Γ
Mạch phối hợp trở kháng hình Ί

## Slide 122
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Mục tiêu của bài toán là từ giá trị của tải bất kỳ, ta cần xác định dạng mạch phối hợp trở kháng hình Γ hoặc hình Ί, sau đó tính toán các trị số điện kháng và tương ứng (xác định các điện kháng , là dung kháng hoặc điện kháng).
Tất cả các phép tính toán trên đều được thực hiện trên đồ thị Smith.

## Slide 123
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ví dụ: Trở kháng tải cần được phối hợp trở kháng với đường dây không tổn hao có , tại tần số hoạt động . Sử dụng mạch phối hợp hình Γ.

## Slide 124
Trở kháng tải chuẩn hóa:
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
mắc nối tiếp với điện kháng có giá trị
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 125
Do là thuần kháng nên điểm là điểm di chuyển của trên đường đẳng của đồ thị Smith.
Điểm được xác định bằng cách tìm giao điểm của đường đẳng với ảnh của đường đẳng qua gốc tọa độ.
Ta được 2 điểm và .
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 126
Xét điểm :
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Vậy nên đây là điện cảm
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 127
Lấy đối xứng qua gốc tọa độ ta có dẫn nạp .
Do nằm trên ảnh của đường đẳng qua gốc tọa độ nên sẽ nằm trên đường đẳng
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 128
mắc song song với điện nạp có giá trị .
Điểm là dẫn nạp tương đương của mạch
Mạch phối hợp trở kháng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng

## Slide 129
Vậy nên đây là điện cảm
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί

## Slide 130
Vậy mạch phối hợp trở kháng có dạng như hình vẽ.
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ω

## Slide 131
Xét điểm :
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Vậy nên đây là điện cảm
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 132
Lấy đối xứng qua gốc tọa độ ta có dẫn nạp .
Do nằm trên ảnh của đường đẳng qua gốc tọa độ nên sẽ nằm trên đường đẳng
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 133
mắc song song với điện nạp có giá trị .
Điểm là dẫn nạp tương đương của mạch
Mạch phối hợp trở kháng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng

## Slide 134
Vậy nên đây là điện dung
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί

## Slide 135
Vậy mạch phối hợp trở kháng có dạng như hình vẽ.
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ω

## Slide 136
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ta nhận thấy phương pháp dung mạch hình Γ để phối hợp trở kháng giữa tải với đường dây chỉ thực hiện được khi điểm trở kháng tải chuẩn hóa nằm ngoài phạm vi đường tròn đẳng trên đồ thị Smith ()
Phạm vi phía trong đường đẳng (tương ứng ) là vùng chết của phương pháp này.

## Slide 137
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ví dụ: Trở kháng tải cần được phối hợp trở kháng với đường dây không tổn hao có , tại tần số hoạt động . Sử dụng mạch phối hợp hình Ί.

## Slide 138
Trở kháng tải chuẩn hóa:
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 139
Điểm dẫn nạp tải chuẩn hóa là điểm đối xứng của qua gốc tọa độ
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
mắc song song với điện nạp có giá trị
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 140
Do là thuần nạp nên điểm là điểm di chuyển của trên đường đẳng của đồ thị Smith.
Điểm được xác định bằng cách tìm giao điểm của đường đẳng với ảnh của đường đẳng qua gốc tọa độ.
Ta được 2 điểm và .
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 141
Xét điểm :
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Vậy nên đây là điện cảm
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 142
Lấy đối xứng qua gốc tọa độ ta có trở kháng .
Do nằm trên ảnh của đường đẳng qua gốc tọa độ nên sẽ nằm trên đường đẳng
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 143
mắc nối tiếp với điện kháng có giá trị .
Điểm là dẫn nạp tương đương của mạch
Mạch phối hợp trở kháng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng

## Slide 144
Vậy nên đây là điện cảm
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί

## Slide 145
Vậy mạch phối hợp trở kháng có dạng như hình vẽ.
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ω

## Slide 146
Xét điểm :
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Vậy nên đây là điện cảm
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 147
Lấy đối xứng qua gốc tọa độ ta có trở kháng .
Do nằm trên ảnh của đường đẳng qua gốc tọa độ nên sẽ nằm trên đường đẳng
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 148
mắc nối tiếp với điện kháng có giá trị .
Điểm là dẫn nạp tương đương của mạch
Mạch phối hợp trở kháng
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Đường đẳng

## Slide 149
Vậy nên đây là điện dung
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί

## Slide 150
Vậy mạch phối hợp trở kháng có dạng như hình vẽ.
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ω

## Slide 151
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ta nhận thấy phương pháp dung mạch hình Ί để phối hợp trở kháng giữa tải với đường dây chỉ thực hiện được khi điểm trở kháng tải chuẩn hóa nằm ngoài phạm vi vòng tròn ảnh của đường đẳng trên đồ thị Smith.
Phạm vi phía trong vòng tròn ảnh của đường đẳng là vùng chết của phương pháp này.

## Slide 152
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Kết luận:
Nếu điểm trở kháng tải chuẩn hóa nằm ngoài vòng tròn đẳng và vòng tròn ảnh của nó qua gốc tọa độ thì ta luôn luôn có thể thực hiện phối hợp trở kháng bằng mạch dạng Γ hoặc Ί tùy ý.
Ngược lại, nếu điểm trở kháng tải chuẩn hóa nằm trong phạm vi của một trong hai vòng tròn đó thì ta chỉ áp dụng được một phương pháp tương ứng.

## Slide 153
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Vùng chết của phương pháp dùng mạch phối hợp hình Ί
Vùng chết của phương pháp dùng mạch phối hợp hình Γ
Vùng có thể áp dụng cả hai phương pháp dùng mạch phối hợp hình Γ và hình Ί

## Slide 154
5.1 Phối hợp trở kháng bằng mạch điện tập trung hình Γ hoặc Ί
Ưu điểm: dễ tính toán trên đồ thị Smith.
Nhược điểm:
Về thi công thực tế rất khó thực hiện với các linh kiện , đúng như tính toán. Sai số sẽ làm lệch phối hợp trở kháng rất nhiều.
Khi tần số tín hiệu thay đổi, các đại lượng điện kháng hoặc điện nạp cũng thay đổi, do đó làm lệch phối hợp trở kháng nhiều. Dải tần phối hợp trở kháng rất hẹp.

## Slide 155: 5.2 Phối hợp trở kháng bằng đường dây nối tiếp
a. Dùng đoạn dây chiều dài
a. Dùng đoạn dây chiều dài 𝜆/4
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp

## Slide 156
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Xét phương pháp phối hợp trở kháng giữa một tải hoặc một đường dây có trở kháng đặc tính với một đường dây trở kháng đặc tính bằng một đoạn dây truyền sóng có trở kháng đặc tính đặt ở giữa.
Với đường dây trở kháng đặc tính , chiều dài , dùng để phối hợp trở kháng giữa dây và , ta có:
A
B

## Slide 157
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Phương pháp này được áp dụng dễ dàng cho các đường dây không tổn hao, có trở kháng đặc tính là số thực.
Nguyên lý phối hợp trở kháng đơn giản nhưng trong thực tế sẽ gặp các khó khăn khi gặp hiện tượng sóng đứng trên đoạn đường dây chiều dài . Khi đó sẽ xuất hiện bụng sóng và nút sóng tại hai đầu.

## Slide 158
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Nếu thì bụng sóng tại điểm (phía ) và nút sóng tại điểm (phía )
Nếu hệ số sóng đứng là thì trở kháng tại điểm là:
Trở kháng tại điểm là:
Và ta có:

## Slide 159
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Nếu thì bụng sóng tại điểm (phía ) và nút sóng tại điểm (phía )
Nếu hệ số sóng đứng là thì trở kháng tại điểm là:
Trở kháng tại điểm là:
Và ta có:

## Slide 160
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Với đường dây nguồn , phối hợp trở kháng chỉ tại một tần số duy nhất của tín hiệu.
Nếu tần số bị lệch đi thì sẽ mất phối hợp trở kháng và xảy ra hiện tượng sóng đứng trên đường dây nguồn (hệ số sóng đứng tăng)
Vì vậy ta thiết kế sao cho hệ số sóng đứng cũng phải được giới hạn trong dải tần hẹp.
Do đó mạch phối hợp trở kháng dùng đoạn dây truyền sóng là mạch phối hợp trở kháng dải hẹp.

## Slide 161
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Ví dụ: Dùng đoạn dây chiều dài , điện trở đặc tính , để phối hợp giữa dây nguồn và dây với , sao cho hệ số sóng đứng trên dây nguồn là

## Slide 162
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Ta có:
nên bụng sóng tại và nút sóng tại
Tại bụng sóng:
Tại nút sóng:

## Slide 163
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Với điều kiện khi lệch tần số, hệ số sóng đứng , trên đường dây không vượt qua giá trị 1,5 (), ta cần xác định đường đẳng trên đồ thị Smith chuẩn hóa theo ().
Vùng phía trong của vòng tròn đẳng là vùng tại đó .
Vậy phần giao của đường đẳng với vòng tròn đẳng và nằm phía trong vòng tròn đẳng sẽ xác định chiều dài của đường dây thỏa mãn điều kiện

## Slide 164
B
C
D
A
Phần giao là cung CD đi qua điểm A.
Chiều dài đường dây :
Dải tần phối hợp để là:
tần số trung tâm.
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 165
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Ví dụ: Dùng đoạn dây chiều dài , điện trở đặc tính , để phối hợp giữa dây nguồn và dây với , sao cho hệ số sóng đứng trên dây nguồn là

## Slide 166
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Ta có:
nên bụng sóng tại và nút sóng tại
Tại bụng sóng:
Tại nút sóng:

## Slide 167
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Với điều kiện khi lệch tần số, hệ số sóng đứng , trên đường dây không vượt qua giá trị 1,5 (), ta cần xác định đường đẳng trên đồ thị Smith chuẩn hóa theo ().
Vùng phía trong của vòng tròn đẳng là vùng tại đó .
Vậy phần giao của đường đẳng với vòng tròn đẳng và nằm phía trong vòng tròn đẳng sẽ xác định chiều dài của đường dây thỏa mãn điều kiện

## Slide 168
B
C
D
A
Phần giao là cung CD đi qua điểm A.
Chiều dài đường dây :
Dải tần phối hợp để là:
tần số trung tâm.
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 169
a. Dùng đoạn dây chiều dài
Nhận xét:
Nếu tỉ số càng lớn ( càng lớn) thì dải tần số phối hợp trở kháng càng giảm.
Nếu hệ số sóng đứng trên đường dây nguồn càng bị giới hạn thì dải tần số phối hợp trở kháng càng giảm.

## Slide 170
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Phương pháp dùng đoạn dây chiều dài để phối hợp trở kháng thường chỉ được áp dụng cho trường hợp tải là điện trở (số thực).
Với tải phức, ta xét phương pháp dùng đoạn dây phối hợp chiều dài bất kỳ.
Vậy phương pháp dùng đoạn dây với tải trở được coi là một trường hợp riêng của phương pháp này.

## Slide 171
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
: Điện trở đặc tính của đường dây cần phối hợp.
: Điện trở đặc tính của đường dây dùng để phối hợp.
: Hệ số tỉ lệ của 2 điện trở đặc tính.

## Slide 172
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Mục tiêu của phương pháp là đưa điện trở nhìn vào đường dây có điện trở đặc tính về giá trị (phối hợp trở kháng).
Nghĩa là đường tròn đẳng trên đường dây phải đi ngang qua gốc tọa độ của đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Mặt khác đường tròn đẳng cũng đi ngang qua điểm

## Slide 173
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Giả sử nằm phía trong đường đẳng .
Chọn hệ số tỉ lệ ().
Đường đẳng xác định bằng cách:
Đi qua 2 điểm là gốc tọa độ và điểm .
Tâm nằm trên trục hoành.
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 174
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Giao điểm của đường đẳng với trục hoành cho ta 2 điểm bụng sóng và nút sóng (tương ứng là và )
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 175
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Ta có:
(Xem lại phần đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith-slide 63-70)
Từ đồ thị ta có:
Từ đó ta xác định được điện trở đặc tính của đoạn dây phối hợp

## Slide 176
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Để xác định chiều dài , ta sử dụng đồ thị Smith chuẩn hóa theo .
Đường đẳng là vòng tròn tâm là gốc tọa độ.
Điểm tải là:
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng

## Slide 177
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Giao điểm của đường đẳng với trục hoành cho ta 2 điểm và .
Chiều dài là khoảng cách di chuyển từ điểm tảiđến điểm trên đường đẳng theo chiều từ tải về phía nguồn.
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng

## Slide 178
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Giả sử nằm phía trong đường tròn ảnh của đường đẳng qua gốc tọa độ.
Chọn hệ số tỉ lệ ().
Đường đẳng xác định bằng cách:
Đi qua 2 điểm là gốc tọa độ và điểm .
Tâm nằm trên trục hoành.
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 179
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Giao điểm của đường đẳng với trục hoành cho ta 2 điểm bụng sóng và nút sóng (tương ứng là và )
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng
Đường đẳng
Ảnh của đường đẳng

## Slide 180
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Ta có:
(Xem lại phần đổi cơ sở trở kháng chuẩn hóa trên đồ thị Smith-slide 63-70)
Từ đồ thị ta có:
Từ đó ta xác định được điện trở đặc tính của đoạn dây phối hợp

## Slide 181
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Để xác định chiều dài , ta sử dụng đồ thị Smith chuẩn hóa theo .
Đường đẳng là vòng tròn tâm là gốc tọa độ.
Điểm tải là:
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng

## Slide 182
Đồ thị Smith chuẩn hóa theo
Giao điểm của đường đẳng với trục hoành cho ta 2 điểm và .
Chiều dài là khoảng cách di chuyển từ điểm tảiđến điểm trên đường đẳng theo chiều từ tải về phía nguồn.
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Đường đẳng

## Slide 183
b. Dùng đoạn dây chiều dài bất kỳ
Nhận xét: Trường hợp điểm không nằm trong phạm vi của vòng tròn đẳng và ảnh của nó qua gốc tọa độ, ta không thể thực hiện phối hợp trở kháng trực tiếp bằng một đoạn dây như trên mà phải dùng phương pháp phối hợp bằng 2 đoạn dây nối tiếp.

## Slide 184
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
Để đơn giản, ta chỉ xét trường hợp riêng:
Ví dụ: Một đoạn dây kề tải có điện trở đặc tính bằng điện trở đặc tính của đường dây cần phối hợp , chiều dài . Đoạn dây còn lại có điện trở đặc tính: là trị số đã được chọn trước, chiều dài .

## Slide 185
Vẽ đường đẳng :
Tâm là gốc tọa độ.
Đi qua điểm .
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
Đường đẳng

## Slide 186
Vẽ đường đẳng :
Đi qua điểm thứ nhất là gốc tọa độ.
Đi qua điểm thứ hai có tọa độ
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
Đường đẳng
Đường đẳng
Gốc tọa độ
Điểm

## Slide 187
Giao điểm của đường đẳng và đường đẳng cho ta điểm
Số giao điểm sẽ tương ứng với số nghiệm.
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
Đường đẳng
Đường đẳng
Điểm

## Slide 188
Điểm là điểm trở kháng chuẩn hóa của điểm tải chuẩn hóa khi di chuyển về phía nguồn một đoạn bằng
Từ đó ta xác định được chiều dài .
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
Đường đẳng
Đường đẳng
Chiều dài

## Slide 189
Từ điểm ta di chuyển trên đường đẳng về gốc tọa độ (điểm phối hợp trở kháng) (hướng từ tải về phía nguồn)
Từ đó ta xác định được chiều dài .
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
Đường đẳng
Đường đẳng
Chiều dài

## Slide 190
c. Dùng hai đoạn dây nối tiếp
Phương pháp phối hợp trở kháng dùng 2 đoạn dây nối tiếp có thể được sử dụng để phối hợp bất kỳ giá trị tải nào.
Trường hợp tổng quát, nếu đoạn dây kề tải chiều dài có điện trở đặc tính , bằng phương pháp đổi cơ sở trở kháng trên đồ thị Smith, ta cũng có thể tìm ra kết quả. (SV tự tính toán với trường hợp này)

## Slide 191
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Phương pháp phối hợp trở kháng bằng dây chêm là phương pháp được sử dụng phổ biến do đặc tính dễ điều chỉnh và dải tần số hoạt động khá rộng so với các phương pháp trước đây.
Nguyên tắc phối hợp trở kháng: mắc song song với đường dây truyền sóng chính (giả sử không tổn hao) có đầu cuối kết thúc bởi tải , một đường dây truyền sóng phụ gọi là dây chêm (stub), cũng được giả sử không tổn hao, có đầu cuối là hở mạch hoặc ngắn mạch

## Slide 192
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Dây chêm
(Ngắn mạch)
Dây chêm
(Hở mạch)
Đường truyền sóng chính

## Slide 193
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Trường hợp: Tải có dẫn nạp chuẩn hóa có phần thực
Dây chêm sẽ được mắc song song ngay tại điểm tải.
Dẫn nạp của dây chêm: (do đầu cuối hở mạch hoặc ngắn mạch)
Chiều dài được chọn để
Khi đó dẫn nạp tổng: đạt phối hợp trở kháng

## Slide 194
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Trường hợp: Tải có dẫn nạp chuẩn hóa có phần thực
Di chuyển điểm tải về phía nguồn một đoạn sao cho:
Ta sẽ mắc dây chêm tại vị trí này.
Dẫn nạp của dây chêm: (do đầu cuối hở mạch hoặc ngắn mạch)
Chiều dài được chọn để
Khi đó dẫn nạp tổng: đạt phối hợp trở kháng

## Slide 195
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Lưu ý:
Dây chêm có đầu cuối ngắn mạch hoặc hở mạch đều có tác dụng tương đương, với điều kiện chiều dài của chúng hơn kém nhau một bội số lẻ lần của . Tuy nhiên trong thực tế, dây chêm đầu cuối ngắn mạch thường được dùng hơn trong lĩnh vực siêu cao tần, vì đoạn ngắn mạch dễ thực hiện hơn một đoạn hở mạch lý tưởng (phải tính đến các điện dung ký sinh).

## Slide 196
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Lưu ý:
Bài toán phối hợp trở kháng dùng dây chêm có vô số nghiệm số, vị trí các điểm có thể mắc dây chêm cách đều nhau các khoảng , chiều dài của dây chêm cũng sai khác nhau một bội số lần . Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến các nghiệm cơ bản là các vị trí gần nhất, chiều dài ngắn nhất.

## Slide 197
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Lưu ý:
Nếu dây chêm có điện trở đặc tính khác điện trở đặc tính của đường dây chính, thì điều kiện phối hợp trở kháng trở thành
Với: : giá trị tuyệt đối của điện nạp của đường dây chính tại điểm
: giá trị tuyệt đối của điện nạp vào của dây chêm

## Slide 198
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Ví dụ: Đường truyền sóng chính có , đầu cuối kết thúc bởi tải . Dây chêm có chiều dài , có , đầu cuối ngắn mạch, được mắc song song với dây chính tại điểm cách tải một đoạn . Tính và để có phối hợp trở kháng?

## Slide 199
Dẫn nạp tải chuẩn hóa là:
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường truyền sóng chính

## Slide 200
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Đường đẳng
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 201
Vẽ vòng tròn đẳng :
Có tâm là gốc tọa độ.
Đi qua điểm .
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 202
Giao điểm của đường đẳng với đường đẳng cho ta vị trí đặt dây chêm.
Ta được 2 điểm và .
Đường đẳng
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 203
Xét điểm :
Khoảng cách từ điểm tải đến điểm mắc dây chêm (theo hướng từ tải về nguồn):
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 204
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Đường đẳng
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 205
Dây chêm sẽ di chuyển điểm về gốc tọa độ (điểm phối hợp trở kháng)
Đường đẳng
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm

## Slide 206
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Do điện trở đặc tính của dây chêm khác với điện trở đặc tính của dây truyền sóng chính nên ta phải tính các giá trị tuyệt đối của các dẫn nạp.

## Slide 207
Dây chêm ngắn mạch
Để điện nạp của dây chêm thì chiều dài của dây chêm tương ứng với đoạn xoay trên chu vi đồ thị Smith từ điểm đến điểm có điện nạp theo chiều từ tải về nguồn.
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 208
Ta có:
Chiều dài của dây chêm:
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 209
Xét điểm :
Ta có:
Khoảng cách từ điểm tải đến điểm mắc dây chêm (theo hướng từ tải về nguồn):
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 210
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Đường đẳng
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 211
Dây chêm sẽ di chuyển điểm về gốc tọa độ (điểm phối hợp trở kháng)
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Đường đẳng

## Slide 212
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Do điện trở đặc tính của dây chêm khác với điện trở đặc tính của dây truyền sóng chính nên ta phải tính các giá trị tuyệt đối của các dẫn nạp.

## Slide 213
Dây chêm ngắn mạch
Để điện nạp của dây chêm thì chiều dài của dây chêm tương ứng với đoạn xoay trên chu vi đồ thị Smith từ điểm đến điểm có điện nạp theo chiều từ tải về nguồn.
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 214
Chiều dài của dây chêm:
5.3 Phối hợp trở kháng bằng một dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 215
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Phương pháp phối hợp trở kháng bằng một dây chêm tuy đơn giản về nguyên lý hoạt động nhưng khó khăn trong thực hiện, điều chỉnh do các nguyên nhân sau:
Điểm mắc dây chêm cách tải một đoạn , khoảng cách này phải có thể điều chỉnh được tùy theo giá trị của trở kháng tải .
Chiều dài của dây chêm cũng phải có thể điều chỉnh được.
Việc thực hiện một tiếp xúc trượt như trên dễ gây ra sự mất liên tục về trở kháng hoặc tiếp xúc kém.

## Slide 216
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Để khắc phục các khó khăn trên, người ta dùng phương pháp phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm, đặt cách nhau một đoạn cố định (, hoặc ), song song với dây truyền sóng chính:
Dây chêm số 1 cách tải một đoạn gần tải (hoặc ngay tại tải).
Dây chêm số 2 đặt cách dây chêm số 1 một đoạn cố định là hoặc hoặc về phía nguồn.

## Slide 217
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Dây chêm 2
(hở hoặc
nối tắt)
Dây chêm 1
(hở hoặc nối tắt)
Đường truyền sóng chính

## Slide 218
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Dây chêm 1 có nhiệm vụ chuyển giá trị dẫn nạp đường dây tại điểm cách tải một khoảng (điểm mắc dây chêm 1) về vị trí trên vòng tròn ảnh của vòng tròn đẳng sau phép quay về phía tải một đoạn .
Dây chêm 2 có nhiệm vụ thêm một lượng điện nạp sao cho điểm dẫn nạp trên vòng tròn đẳng (kết quả của phép quay một đoạn ) được dịch chuyển về gốc tọa độ của đồ thị Smith (điểm phối hợp trở kháng).

## Slide 219
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Ví dụ: Đường truyền sóng có được kết thúc bởi tải . Dây chêm 1 có chiều dài , có , đầu cuối nối tắt được đặt cách tải một khoảng . Dây chêm 2 có chiều dài , có , đầu cuối nối tắt được đặt cách dây chêm 1 một khoảng . Xác định chiều dài và để đạt phối hợp trở kháng.

## Slide 220
Trở kháng tải chuẩn hóa là:
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 221
Dẫn nạp tải chuẩn hóa là điểm đối xứng của qua gốc tọa độ.
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 222
Vẽ vòng tròn đẳng S có tâm là gốc tọa độ đi qua điểm .
Điểm dẫn nạp được xác định bằng cách xoay điểm về phía nguồn một khoảng .
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng

## Slide 223
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 224
Ta có nên vòng tròn ảnh của đường đẳng được xác định bằng cách quay về phía tải một góc quay là .
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Ảnh của đường đẳng
xoay về phía tải
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 225
Dây chêm 1 sẽ làm điểm di chuyển đến vòng tròn ảnh của đường đẳng .
Điểm này là giao điểm của đường đẳng và vòng tròn ảnh của đường đẳng .
Ta có 2 nghiệm tương ứng là và
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Ảnh của đường đẳng
xoay về phía tải
Đường đẳng

## Slide 226
Xét điểm :
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Dẫn nạp của dây chêm 1:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 227
Dây chêm ngắn mạch
Để điện nạp của dây chêm thì chiều dài của dây chêm 1 tương ứng với đoạn xoay trên chu vi đồ thị Smith từ điểm đến điểm có điện nạp theo chiều từ tải về nguồn.
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 228
Ta có:
Chiều dài của dây chêm 1:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm

## Slide 229
Vẽ đường đẳng đi qua điểm .
nên điểm sẽ di chuyển một đoạn trên đường đẳng này đến điểm .
Điểm cũng chính là giao điểm của đường đẳng với đường đẳng
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 230
Điểm là giao điểm của đường đẳng với đường đẳng
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 231
Dây chêm 2 sẽ di chuyển điểm về gốc tọa độ (điểm phối hợp trở kháng.
Dẫn nạp của dây chêm 2:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm

## Slide 232
Dây chêm ngắn mạch
Để điện nạp của dây chêm thì chiều dài của dây chêm 2 tương ứng với đoạn xoay trên chu vi đồ thị Smith từ điểm đến điểm có điện nạp theo chiều từ tải về nguồn.
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 233
Ta có:
Chiều dài của dây chêm 2:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm

## Slide 234
Xét điểm :
Điểm là giao điểm của đường đẳng và đường đẳng
Dẫn nạp của dây chêm 1:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 235
Dây chêm ngắn mạch
Để điện nạp của dây chêm thì chiều dài của dây chêm 1 tương ứng với đoạn xoay trên chu vi đồ thị Smith từ điểm đến điểm có điện nạp theo chiều từ tải về nguồn.
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 236
Chiều dài của dây chêm 1:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm

## Slide 237
Vẽ đường đẳng đi qua điểm .
nên điểm sẽ di chuyển một đoạn trên đường đẳng này đến điểm .
Điểm cũng chính là giao điểm của đường đẳng với đường đẳng
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 238
Điểm là giao điểm của đường đẳng với đường đẳng
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Đường đẳng
Đường đẳng

## Slide 239
Dây chêm 2 sẽ di chuyển điểm về gốc tọa độ (điểm phối hợp trở kháng.
Dẫn nạp của dây chêm 2:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm

## Slide 240
Dây chêm ngắn mạch
Để điện nạp của dây chêm thì chiều dài của dây chêm 2 tương ứng với đoạn xoay trên chu vi đồ thị Smith từ điểm đến điểm có điện nạp theo chiều từ tải về nguồn.
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Điểm ngắn mạch
Đường đẳng

## Slide 241
Chiều dài của dây chêm 2:
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm

## Slide 242
5.4 Phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm
Phương pháp phối hợp trở kháng bằng hai dây chêm tuy tính toán phức tạp nhưng về thực hiện, điều chỉnh dễ dàng do vị trí mắc các dây chêm vào đường dây chính là các điểm cố định, chỉ cần điều chỉnh chiều dài dây chêm để đạt được phối hợp trở kháng. Có thể thực hiện bằng đoạn nối tắt di chuyển dọc chiều dài dây chêm.
Tồn tại những vùng chết của trở kháng tải , tại đó không thể thực hiện phối hợp trở kháng được. Vị trí và phạm vi của vùng chết tùy thuộc vào khoảng cách và .

## Slide 243: Tài liệu tham khảo
1. Vũ Đình Thành, Kĩ thuật siêu cao tần, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2010
2. David M. Pozar, Microwave Engineering, Addison-Wesley Publishing Co., 2012