## Slide 1: Chương 3:
Ma trận tán xạ

## Slide 2: Mục lục
1. Giới thiệu chung
2. Ma trận tán xạ các hệ số
3. Liên quan giữa ma trận tán xạ và các ma trận đặc tính khác
4. Đo đạc các hệ số của ma trận tán xạ
5. Ma trận tán xạ của một số mạng hai cửa đơn giản

## Slide 3
Với các mạch điện hoạt động ở tần số thấp, chúng thường được coi là các phần tử thông số tập trung.
Tại bất kỳ điểm nào của mạch điện, ta có thể xác định được điện áp và dòng điện.
Hệ phương trình sóng điện từ Maxwell có thể đưa về hệ phương trình tĩnh. Điện trường và từ trường đều nằm trong mặt phẳng thẳng góc với phương lan truyền của sóng (sóng TEM).
Giải hệ phương trình Maxwell đưa đến các định luật Kirchhoff về điện áp và dòng điện.
Giới thiệu chung

## Slide 4
Với các mạch điện hoạt động ở tần số siêu cao, ta không thể sử dụng cách giải đơn giản như vậy.
Phương pháp giải trực tiếp từ hệ phương trình Maxwell là phương pháp tổng quát và hoàn chỉnh nhất.
Việc giải trực tiếp không đơn giản và không phải lúc nào cũng thực hiện được.
Phần lớn trường hợp, chúng ta chỉ cần tính giá trị điện áp và dòng điện tại một số điểm của mạch điện,…
Việc giải hệ phương trình Maxwell là rườm rà, vô ích.
Giới thiệu chung

## Slide 5
Chương 3 giới thiệu một phương cách mô hình hóa một mạch điện hoặc một phần mạch điện ở tần số siêu cao bằng các phần tử tương đương có thông số phân bố hoặc tập trung, biểu diễn dưới dạng các mạng nhiều cửa.
Thông số của mạng được định nghĩa thông qua các ma trận đặc tính.
Giới thiệu chung

## Slide 6
Biết được giá trị các ma trận đó là biết được hoàn toàn đặc tính hoạt động của mạng mà ta không cần quan tâm đến cấu trúc thực tế của các phần tử trong mạng, đến cường độ điện từ trường của các điểm trong mạng.
Ta dễ dàng áp dụng các định luật Kirchhoff để giải tích mạch như các phương pháp thông thường
Giới thiệu chung

## Slide 7: Ma trận tán xạ các hệ số
2.1 Dẫn dắt ban đầu
2.2 Ma trận tán xạ
2.2 Ma trận tán xạ [𝑆]
2.1 Dẫn dắt ban đầu

## Slide 8: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Xét mạch điện như hình vẽ, gồm một nguồn tín hiệu , nội trở mắc nối tiếp với tải .
Coi như mạng 1 cửa có điện áp ngõ vào và dòng điện ngõ vào .
Ta có:
Mạng 1 cửa

## Slide 9: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Công suất tín hiệu từ nguồn được truyền cực đại đến tải khi có sự phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn:
Khái niệm phối hợp trở kháng dựa trên yêu cầu về công suất cực đại chứ không nhằm mục tiêu đồng nhất giá trị tải với trở kháng đặc tính như trên đường dây truyền sóng.
Mạng 1 cửa

## Slide 10: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Ở vùng tần số siêu cao, điện áp và dòng điện tại điểm bất kỳ nào cũng đều được coi là tổng của một sóng tới và một sóng phản xạ.
Dòng điện sóng tới được định nghĩa là dòng điện trong mạch khi có phối hợp trở kháng:
Điện áp sóng tới khi có phối hợp trở kháng:

## Slide 11: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Quan hệ giữa điện áp sóng tới và dòng điện sóng tới:
Các đại lượng sóng phản xạ được định nghĩa là hiệu số của sóng tổng với sóng tới.
Sóng phản xạ điện áp:

## Slide 12: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Sóng phản xạ dòng điện: (mang dấu trừ vì dòng điện phản xạ có chiều ngược với chiều quy ước)
Quan hệ giữa điện áp sóng phản xạ và dòng điện sóng phản xạ:

## Slide 13: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Hệ số phản xạ điện áp:
Hệ số phản xạ dòng điện:
Với là số phức thì
Với là điện trở thực thì :

## Slide 14: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Mạng n cửa
Cửa 1
Cửa
Cửa

## Slide 15: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Xét mạng cửa được đánh số từ cửa đến cửa . Tại mỗi cửa có một nguồn tín hiệu và một nội trở nguồn .
Điện áp và dòng điện tại ngõ vào của cửa :

## Slide 16: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Ma trận trở kháng chuẩn là ma trận đường chéo gồm các trở kháng chuẩn tại các cửa

## Slide 17: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Các đại lượng điện áp và dòng điện sóng tới và sóng phản xạ là các vectơ cột phần tử:
; ; ;
và
Ta cũng có:
và

## Slide 18: 2.1 Dẫn dắt ban đầu
Ma trận hệ số phản xạ điện áp :
Ma trận hệ số phản xạ dòng điện :
Chú ý: trong phép biểu diễn của mạng cửa, các thông số điện áp và dòng điện, trở kháng và hệ số phản xạ đều được định nghĩa tại mỗi cửa dựa trên trở kháng chuẩn của cửa đó. Một cách tổng quát, ta có thể tùy ý chọn trở kháng chuẩn tại các cửa là khác nhau. Lúc này các biểu thức quan hệ sẽ có dạng phức tạp

## Slide 19: 2.2 Ma trận tán xạ
Ma trận tán xạ của một mạng n cửa được xây dựng từ các đại lượng và liên quan đến công suất sóng tới và sóng về.
Với mạng cửa, tại mỗi cửa thứ đều có một thành phần sóng tới (sóng đi vào cửa) và một thành phần sóng về (sóng đi ra khỏi cửa).

## Slide 20: 2.2 Ma trận tán xạ
Sóng tới không những bao gồm công suất của nguồn tín hiệu tại cửa mà còn gồm các công suất từ nguồn khác phản xạ trên nội trở kháng để quay vào cửa .
Sóng về theo hướng đi ra khỏi cửa không những bao gồm công suất của sóng phản xạ của nguồn tại ngõ vào cửa mà còn gồm công suất của các nguồn khác vào mạng tại các cửa khác và đi ra khỏi cửa . Do đó ta không gọi là sóng phản xạ mà gọi là sóng về.

## Slide 21: 2.2 Ma trận tán xạ
Sóng tới và sóng về được biểu diễn bằng các vectơ cột phần tử:
và
Sóng tới và sóng về được định nghĩa:

## Slide 22: 2.2 Ma trận tán xạ
Gọi là phần thực của trở kháng chuẩn , ta có:
Viết dưới dạng ma trận:

## Slide 23: 2.2 Ma trận tán xạ
Ma trận tán xạ được định nghĩa dựa theo quan hệ giữa và :
Ma trận biểu diễn quan hệ giữa các đại lượng sóng tới và sóng về tại các cửa.
Biết được các thông số của ma trận có nghĩa là ta biết được đặc tính hoạt động của mạng cửa và tính được các công suất sóng ra khi đã biết các công suất sóng đưa vào mà không cần biết đến cấu trúc mạch điện bên trong của mạng cửa.

## Slide 24: 2.2 Ma trận tán xạ
Ta có:
- Ta có:

## Slide 25: 2.2 Ma trận tán xạ
Viết dưới dạng chi tiết của phần tử hàng cột :
- Tương tự, ta có quan hệ giữa và :
Viết dưới dạng chi tiết của phần tử hàng cột :

## Slide 26: 2.2 Ma trận tán xạ
Nếu ta chọn các trở kháng chuẩn tại các cửa đều là số thực và bằng nhau () thì:
Lúc này ma trận tán xạ trở thành ma trận hệ số phản xạ và truyền đạt cho mạng cửa. Khái niệm này được sử dụng nhiều trong thực tế vì ở phần lớn các hệ thống thực, người ta thường chọn một giá trị điện trở chuẩn đồng nhất cho các ngõ tín hiệu ( hoặc )

## Slide 27: 2.2 Ma trận tán xạ
a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
b. Ý nghĩa các đại lượng và
b. Ý nghĩa các đại lượng [𝑎] và [𝑏]
c. Đặc tính của ma trận tán xạ
c. Đặc tính của ma trận tán xạ [𝑆]
d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số 𝑆_𝑘𝑙 của ma trận [𝑆]
e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ
a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ

## Slide 28: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Phía trên ta đã định nghĩa sóng tới và sóng về dựa trên sóng dòng điện hoặc sóng điện áp tới và về.
Định nghĩa trên chỉ mang tính lý thuyết mà không thể kiểm tra thực tế vì ta không thể đo được giá trị sóng điện áp hoặc sóng dòng điện tới và về tại mỗi ngõ vào của mạng cửa.
Các đại lượng đo được là điện áp và dòng điện tại mỗi cửa , trong đó và được coi là tổng của một sóng tới và một sóng về.

## Slide 29: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Định luật Kirchhoff:
Ta có:
Và:

## Slide 30: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Kết hợp vào :
Với : là phần thực của trở kháng chuẩn được gán cho cửa .
Ta viết lại biểu thức của sóng tới:

## Slide 31: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Tương tự ta có:
Với : là phần thực của trở kháng chuẩn được gán cho cửa .
Ta viết lại biểu thức của sóng về:

## Slide 32: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Tổng quát hóa, ta có:

## Slide 33: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Ta có thể tính:

## Slide 34: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Nếu các nội trở nguồn đều là số thực :
Ta định nghĩa đại lượng điện áp chuẩn hóa và dòng điện chuẩn hóa tại cửa thứ :

## Slide 35: a. Liên hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp và dòng điện
Tương ứng:
Các đại lượng chuẩn hóa trên tuy không thể đo đạc được trong thực tế nhưng là các đại lượng được dùng để so sánh mối quan hệ giữa ma trận và các dạng ma trận đặc tính khác của một mạng cửa.

## Slide 36: b. Ý nghĩa các đại lượng và
Công suất thực trung bình được truyền vào phía trong cửa :

## Slide 37: b. Ý nghĩa các đại lượng và
Vì là thuần ảo nên
Biểu thức trên thể hiện công suất thực được truyền vào cửa là hiệu của hai đại lượng :

## Slide 38: b. Ý nghĩa các đại lượng và
Như vậy, một phần công suất tới sẽ phản xạ ngược ra khỏi cửa , chỉ phần còn lại mới được truyền vào phía trong mạng cửa.
dương hàm ý công suất của nguồn thực sự được truyền vào mạng.
âm hàm ý nguồn nhận công suất phát ra từ mạng tại cửa .

## Slide 39: b. Ý nghĩa các đại lượng và
Nếu mạng cửa là thụ động và không tổn hao, tổng các công suất truyền vào phía trong mạng phải bằng 0:
Biểu thức trên có thể viết dưới dạng:
Trong đó, kí hiệu tượng trưng cho sự chuyển vị của các vectơ cột và .

## Slide 40: c. Đặc tính của ma trận tán xạ
Tính đối xứng: Mạng cửa có tính thuận nghịch thì ma trận sẽ đối xứng qua đường chéo
Như vậy khi đưa một tín hiệu vào cửa , công suất ra tại cửa cũng bằng công suất ra tại cửa nếu đưa cùng tín hiệu vào cửa
Định lý Kronecker:
Ta có:

## Slide 41: c. Đặc tính của ma trận tán xạ
Do tính đối xứng:
- Do tính đối xứng của :

## Slide 42: c. Đặc tính của ma trận tán xạ
Viết dưới dạng giải tích:

## Slide 43: c. Đặc tính của ma trận tán xạ
Diễn giải:
Phép nhân vô hướng giữa một vectơ cột hoặc hàng bất kỳ của ma trận với liên hợp phức của chính vectơ cột hoặc hàng đó sẽ cho kết quả bằng 1.
Phép nhân vô hướng giữa một vectơ cột hoặc hàng thứ bất kỳ của ma trận với liên hợp phức của vectơ cột hoặc hàng thứ bất kỳ sao cho , sẽ cho kết quả bằng 0.

## Slide 44: c. Đặc tính của ma trận tán xạ
Ví dụ: xét mạng 2 cửa thụ động, không tổn hao và thuận nghịch có ma trận :
Tính đối xứng:
Sử dụng định lý Kronecker, ta được:

## Slide 45: c. Đặc tính của ma trận tán xạ
Với là số thực dương
Với và là góc pha của số phức và .
Với là góc pha của số phức .

## Slide 46: c. Đặc tính của ma trận tán xạ
- Thay vào (2)(3):
Ma trận tán xạ của mạng 2 cửa thụ động và thuận nghịch luôn luôn có dạng sau:

## Slide 47: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Mạng 2 cửa
Cửa 1
Cửa 2

## Slide 48: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Để đơn giản hóa việc tính toán và thuyết minh giá trị vật lý, ta chỉ xét trường hợp mạng 2 cửa (như hình vẽ phía trên)
Ta giả sử các nội trở nguồn đều là điện trở thuần và , được lần lượt chọn làm điện trở chuẩn tại cửa 1 và cửa 2.

## Slide 49: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Ta có các quan hệ sau:

## Slide 50: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Ý nghĩa của : từ định nghĩa của , ta có thể viết:
Điều kiện ám chỉ không có sóng đi vào cửa 2 của mạng. Điều này chỉ có thể thực hiện khi:
- Nguồn bị triệt tiêu.
- Cửa 2 được kết thúc bởi tải phối hợp để không có sóng phản xạ trên tải quay ngược vào cửa 2.

## Slide 51: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Cửa 1
Cửa 2

## Slide 52: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
là trở kháng nhìn vào cửa 1 trong điều kiện cửa 2 có tải phối hợp và nguồn triệt tiêu, ta có thể viết lại:

## Slide 53: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Vậy chính là hệ số phản xạ điện áp tại cửa vào 1 với điện trở chuẩn là và trở kháng nhìn vào cửa 1 là , trong điều kiện cửa 2 không có nguồn và được kết thúc bởi tải phối hợp.
tượng trưng cho công suất sóng tới tại cửa 1 và tượng trưng cho công suất sóng về tại cửa 1 nên tượng trưng cho hệ số phản xạ về công suất tại cửa 1.

## Slide 54: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Ý nghĩa của : tương tự, ta có:
chính là hệ số phản xạ điện áp tại cửa vào 2 với điện trở chuẩn là và trở kháng nhìn vào cửa 2 là , trong điều kiện cửa 1 không có nguồn và được kết thúc bởi tải phối hợp.
tượng trưng cho hệ số phản xạ về công suất tại cửa 2.

## Slide 55: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Cửa 2
Cửa 1

## Slide 56: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Ý nghĩa của : tương tự, ta có:
là tỉ số giữa sóng ra tại cửa 2 với sóng tới tại cửa 1, trong điều kiện không có sóng tới tại cửa 2 ( và cửa 2 được kết thúc bởi tải phối hợp).

## Slide 57: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận

## Slide 58: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
- Tương tự, ta có:
tương trưng cho tỉ số giữa công suất tín hiệu ra khỏi cửa 2 để đến tải với công suất tín hiệu đến tại cửa 1; được gọi là hệ số truyền đạt công suất từ cửa 1 đến cửa 2.

## Slide 59: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Ý nghĩa của : tương tự, ta có:
là tỉ số giữa sóng ra tại cửa 1 với sóng tới tại cửa 2, trong điều kiện không có sóng tới tại cửa 1 ( và cửa 1 được kết thúc bởi tải phối hợp).
là hệ số truyền đạt công suất từ cửa 2 đến cửa 1.

## Slide 60: d. Ý nghĩa vật lý của các hệ số của ma trận
Tổng quát, ta có các đặc tính sau của các hệ số của mạng cửa:
là hệ số phản xạ điện áp tại cửa thứ trong điều kiện các cửa còn lại không có sóng vào. Nếu , ta có phối hợp trở kháng tại cửa .
là hệ số truyền đạt công suất từ cửa đến cửa . Nếu , ta nói cửa và cửa cách ly nhau.

## Slide 61: e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ
Ở vùng tần số siêu cao, các đoạn dây nối tắt cũng được coi là các đoạn dây truyền sóng, tạo sự biến thiên về biên độ và pha của sóng.
Đối với một mạng cửa, ma trận tán xạ phải được định nghĩa nằm giữa các vị trí chuẩn đo lường được xác định trước ở mỗi cửa.
Nếu ta thay đổi vị trí chuẩn đo lường ở bất kỳ cửa nào đều kéo theo sự biến thiên của .
Các mặt phẳng xác định tọa độ vị trí chuẩn đo lường tại các cửa gọi là mặt phẳng chuẩn (reference plane) của ma trận .

## Slide 62
Mạng n cửa
Cửa 1
Cửa
Cửa
e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ

## Slide 63: e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ
Xét mạng cửa như hình vẽ trên, ta giả sử rằng ở vị trí ban đầu, các mặt phẳng chuẩn tại các cửa lần lượt là , , …, , tương ứng với ma trận tán xạ ban đầu là .
Ta lần lượt dịch chuyển mặt phẳng chuẩn tại mỗi cửa: tại cửa bất kỳ, chuyển từ mặt phẳng đến mặt phẳng với khoảng cách .
Điều này tương đương với việc ghép thêm một đoạn dây truyền sóng chiều dài , hệ số (giả sử đoạn dây không tổn hao) vào cửa của mạng.

## Slide 64: e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ
Gọi và lần lượt là sóng tới và sóng về tại cửa tương ứng với mặt phẳng chuẩn ban đầu .
Gọi và lần lượt là sóng tới và sóng về tại cửa tương ứng với mặt phẳng chuẩn ban đầu .
Ta có:
Trong đó là độ lệch pha sóng giữa mặt phẳng và

## Slide 65: e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ
Viết dưới dạng tổng quát của phép tính vectơ:
Trong đó
là ma trận đường chéo , tượng trưng cho độ lệch pha sóng tại các cửa.

## Slide 66: e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ
Ta có:
Mà:

## Slide 67: e. Dịch chuyển mặt phẳng chuẩn của ma trận tán xạ
Trong các công thức trên, đoạn dịch tại cửa được coi là một đại lượng đại số:
khi mặt phẳng chuẩn lùi xa ngõ vào mạng hơn so với mặt phẳng chuẩn ban đầu .
khi mặt phẳng chuẩn tiến gần ngõ vào mạng hơn so với mặt phẳng chuẩn ban đầu .

## Slide 68: Liên quan giữa ma trận tán xạ và các ma trận đặc tính khác
Ma trận tán xạ của mạng nhiều cửa là một dạng ma trận đặc biệt của mạng, mô tả hoàn toàn hoạt động của mạng.
Trong lĩnh vực siêu cao tần, ma trận tán xạ thường được sử dụng vì chúng được đo đạc trực tiếp thông qua công suất sóng tới và sóng về tại các cửa, do đó giúp ta đo đạc thực nghiệm các thông số dễ dàng.

## Slide 69: Liên quan giữa ma trận tán xạ và các ma trận đặc tính khác
Nhược điểm:
Ma trận không phản ánh được cấu trúc bên trong của mạng nhiều cửa.
Với hệ thống gồm nhiều mạng nhiều cửa ghép hỗn hợp với nhau, nếu mỗi mạng được biểu diễn bởi ma trận riêng của nó thì rất khó tính toán ma trận chung của toàn hệ thống.

## Slide 70: Liên quan giữa ma trận tán xạ và các ma trận đặc tính khác
3.1 Ma trận trở kháng
3.2 Ma trận dẫn nạp
3.3 Ma trận truyền đạt
3.4 Ma trận
3.4 Ma trận 𝐴𝐵𝐶𝐷
3.1 Ma trận trở kháng
3.2 Ma trận dẫn nạp
3.3 Ma trận truyền đạt

## Slide 71: 3.1 Ma trận trở kháng
Ma trận trở kháng được định nghĩa như sau:
Với là ma trận phức có thứ nguyên trở kháng .
Để tổng quát hóa, các đại lượng vectơ điện áp và vectơ dòng điện phải được chuẩn hóa:
Với là ma trận đường chéo

## Slide 72: 3.1 Ma trận trở kháng
là ma trận điện trở chuẩn tại các cửa:
Ma trận trở kháng chuẩn hóa :

## Slide 73: 3.1 Ma trận trở kháng
Ta có:
Trong đó là ma trận đơn vị bậc .

## Slide 74: 3.1 Ma trận trở kháng
Ta có:
- Ma trận trở kháng sẽ rất thuận lợi trong trường hợp các cửa của nhiều mạng nhiều cửa được mắc nối tiếp với nhau. Khi đó ma trận trở kháng chung sẽ là tổng của các ma trận trở kháng của mỗi mạng nhiều cửa. Từ đó ta suy ra ma trận tán xạ của hệ thống.

## Slide 75: 3.1 Ma trận trở kháng

## Slide 76: 3.2 Ma trận dẫn nạp
Ma trận dẫn nạp của mạng cửa:
Ma trận dẫn nạp chuẩn hóa :
Tương tự ma trận trở kháng, ta cũng có:

## Slide 77: 3.2 Ma trận dẫn nạp
Quan hệ với ma trận :
- Ma trận dẫn nạp sẽ rất thuận lợi trong trường hợp các cửa của nhiều mạng nhiều cửa được mắc song song với nhau. Khi đó ma trận dẫn nạp chung sẽ là tổng của các ma trận dẫn nạp của mỗi mạng nhiều cửa. Từ đó ta suy ra ma trận tán xạ của hệ thống.

## Slide 78
3.2 Ma trận dẫn nạp

## Slide 79: 3.3 Ma trận truyền đạt
Ma trận truyền đạt được định nghĩa cho mạng 2 cửa như hình vẽ. Ta có:
Ma trận truyền đạt
Cửa 1
Cửa 2

## Slide 80: 3.3 Ma trận truyền đạt
Viết dưới dạng ma trận:
Trong đó, ma trận là ma trận truyền đạt
Ta có:

## Slide 81: 3.3 Ma trận truyền đạt
Do đó:
- Nếu mạng 2 cửa có tính thuận nghịch:

## Slide 82: 3.3 Ma trận truyền đạt
Tương tự, ta cũng có:
(SV chứng minh CT trên)
- Ma trận truyền đạt sẽ rất thuận lợi trong trường hợp các mạng 2 cửa ghép liên tiếp nhau. Khi đó ma trận truyền đạt chung sẽ là tích của các ma trận truyền đạt của mỗi mạng 2 cửa. Từ đó ta suy ra ma trận tán xạ của hệ thống.

## Slide 83: 3.3 Ma trận truyền đạt
hoặc
Cửa 1
Cửa 2

## Slide 84: 3.4 Ma trận
Ma trận cũng là một dạng của ma trận truyền đạt nhưng các đại lượng đo đạc trực tiếp là điện áp và dòng điện tại các cửa.
Các đại lượng điện áp và dòng điện tại các cửa là các đại lượng tổng của sóng tới và sóng phản xạ.
Để đảm bảo tính truyền đạt, chiều của là đi ra khỏi cửa 2.
Ma trận
Cửa 1
Cửa 2

## Slide 85: 3.4 Ma trận
Ma trận được định nghĩa theo quan hệ sau:
Ma trận sẽ rất thuận lợi trong trường hợp các mạng 2 cửa ghép liên tiếp nhau. Khi đó ma trận truyền đạt chung sẽ là tích của các ma trận truyền đạt của mỗi mạng 2 cửa. Từ đó ta suy ra ma trận tán xạ của hệ thống

## Slide 86: 3.4 Ma trận
Biến đổi từ ma trận sang ma trận : (SV CM công thức)

## Slide 87: 3.4 Ma trận
Trong đó , lần lượt là trở kháng chuẩn hóa được chọn cho cửa 1 và cửa 2 đối với ma trận và
Khi thì các đại lượng , , , đều không xác định. Tuy nhiên, trong thực tế, hệ số tượng trưng cho hệ số truyền tín hiệu từ cửa 1 đến cửa 2 và thường khác 0 ở các tần số siêu cao.

## Slide 88: 3.4 Ma trận
Biến đổi từ ma trận sang ma trận : (SV CM)

## Slide 89: Đo đạc các hệ số của ma trận tán xạ
Ưu điểm của phương pháp dùng ma trận tán xạ là ta có thể đo đạc các thông số của mạng nhiều cửa một cách dễ dàng.
Từ kết quả đo được là các hệ số, ta có thể biểu diễn toán học đặc tính của mạng hoặc thiết lập được một mô phỏng cấu trúc và hoạt động của mạng mà đôi khi không cần quan tâm đến cấu tạo thực tế của các phần tử trong mạng.
Để đơn giản hóa, ta xét nguyên tắc đo đạc của mạng 2 cửa, nguyên tắc này có thể mở rộng cho mạng cửa.

## Slide 90: Đo đạc các hệ số của ma trận tán xạ
4.1 Phương pháp đo trực tiếp
4.2 Phương pháp đo gián tiếp

## Slide 91: 4.1 Phương pháp đo trực tiếp
Đo trực tiếp các hệ số dựa theo định nghĩa ma trận của mạng 2 cửa:

## Slide 92: 4.1 Phương pháp đo trực tiếp
Ta lần lượt phát công suất sóng tới tại mỗi cửa, triệt tiêu sóng tới tại các cửa còn lại (bằng cách triệt tiêu nguồn phát và thiết lập phối hợp trở kháng); sau đó đo công suất sóng ra tại các cửa.
Phương pháp đo trực tiếp này do chỉ dựa trên phép đo công suất nên chỉ xác định được module của các hệ số chứ không thể xác định góc pha của chúng.

## Slide 93: 4.1 Phương pháp đo trực tiếp
Điều kiện thực hiện:
Chọn một điện trở chuẩn chung cho tất cả các cửa
Các đầu đo đặt vào cửa phải có khả năng vừa là nguồn phát sóng với nội trở , vừa là tải phối hợp , tùy theo yêu cầu của mỗi thông số đo.
Sử dụng các bộ ghép định hướng để tách riêng và đo riêng công suất sóng tới và sóng về.

## Slide 94: 4.1 Phương pháp đo trực tiếp
Nguồn và là nguồn phát ở tần số siêu cao, có thể điều chỉnh và chuẩn hóa công suất phát, có điện trở nội đều là .
Bộ ghép định hướng cho phép đo các đại lượng và nhờ bộ đo công suất.
Phần tử cần đo
Đo công suất
Đo công suất
Bộ ghép định hướng
Bộ ghép định hướng

## Slide 95: 4.2 Phương pháp đo gián tiếp
Cửa 2 được nối với tải thay đổi được.
Cửa 1 nối với nguồn phát sóng qua dây đo.
Bộ chỉ thị sóng đứng có thể di chuyển dọc dây đo để đo hệ số sóng đứng.
Phần tử cần đo
Cửa 1
Cửa 2
Bộ chỉ thị sóng đứng

## Slide 96: 4.2 Phương pháp đo gián tiếp
Ta có:
Ở cửa 2 chỉ có tải mà không có nguồn nên ta có:
- Thay vào biểu thức trên:

## Slide 97: 4.2 Phương pháp đo gián tiếp
Hệ số phản xạ ở cửa 1 trong điều kiện cửa 2 có tải :
Đây là hệ số phản xạ mà ta có thể đo đạc được bằng cách đo hệ số sóng đứng trên dây đo ở cửa 1. Ta sẽ thay đổi giá trị , từ đó tính toán các giá trị của ma trận .

## Slide 98: 4.2 Phương pháp đo gián tiếp
: tải phối hợp
: tải ngắn mạch
: tải hở mạch

## Slide 99: 4.2 Phương pháp đo gián tiếp
Các giá trị , , là các giá trị phức được đo từ việc đo sóng đứng trên dây đo.

## Slide 100: 4.2 Phương pháp đo gián tiếp
Từ đó ta tính được giá trị , suy ra tích
Nếu phần tử cần đo là thuận nghịch () thì ta sẽ tính được giá trị và .
Phương pháp đo gián tiếp cho phép đo các thông số dưới dạng phức, tuy nhiên kết quả đo gặp nhiều sai số. Cần phải đo lặp nhiều lần và dùng phương pháp lấy trung bình các kết quả đo.

## Slide 101: Ma trận tán xạ của một số mạng 2 cửa đơn giản
Một đoạn đường truyền sóng:
Với

## Slide 102: Ma trận tán xạ của một số mạng 2 cửa đơn giản
Trở kháng nối tiếp:
Với

## Slide 103: Ma trận tán xạ của một số mạng 2 cửa đơn giản
Dẫn nạp song song:
Với

## Slide 104: Ma trận tán xạ của một số mạng 2 cửa đơn giản
Biến thế lý tưởng:

## Slide 105: Ma trận tán xạ của một số mạng 2 cửa đơn giản
Mạng hình :
Với

## Slide 106: Ma trận tán xạ của một số mạng 2 cửa đơn giản
Mạng hình :
Với

## Slide 107: Ma trận tán xạ của một số mạng 2 cửa đơn giản
Bộ suy hao :
Bộ suy hao

## Slide 108: Tài liệu tham khảo
1. Vũ Đình Thành, Kĩ thuật siêu cao tần, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2010
2. David M. Pozar, Microwave Engineering, Addison-Wesley Publishing Co., 2012